# Математическая модель ВВЭР-1000 БалАЭС для технических средств обучения

В данном руководстве описывается процесс запуска и проверки демонстрационной версии программного обеспечения, созданного специально для ознакомления с возможностями модели, без необходимости установки ПО на физические сервера. Модель является полностью функциональной и предоставляется в комплексе с исполнительной системой ESUSDS (Свидетельство о регистрации №2015611224 от 26.01.2015), которая является необходимой для работы модели, а также операционной системой (CentOS Linux 7, используется в соответствии  с  правилами лицензии GNU General Public License, version 2 ).

## Системные требования и установка

Программное обеспечение предоставляется в виде готового образа виртуальной машины (ВМ). Для разворачивания образа требуется  установленная и настроенная виртуальная платформа (гипервизор), поддерживающая использование образов формата vdi. Процесс установки виртуальной машины зависит от типа используемого ПО и не входит в данное руководство.

Требования к физическому  хосту:

- Процессор (процессоры ) не менее 8 ядер, тактовая частота не менее 3,0 ГГц;

- Не менее 16 Гб оперативной памяти;

- Поддержка технологии аппаратной виртуализации.

Рекомендованные  платформы виртуализации:

- VMware ESXi, VMware  Server, VMware Workstation, VMware Player

На других платформах для запуска может потребоваться настройка загрузчика и установка драйверов виртуального оборудования.

Требования к виртуальному  хосту:

- Не менее 6 ядер процессора;

- Не менее 10 Гб оперативной памяти;

- Сетевой интерфейс (опционально).

Для начала использования достаточно добавить новую виртуальную машину baltso из файла baltso.vdi в список машин гипервизора  и запустить машину.

## Проверка работоспособности модели

- После запуска виртуальной машины дождаться загрузки виртуальной операционной системы, наблюдать приглашение для ввода логина пользователя.

- Ввести логин пользователя load, пароль не требуется.

- В консоли управления перейти в домашний каталог пользователя load (если требуется), запустить моделирующее ПО командой upload:

> cd

> upload

- Дождаться окончания загрузки моделирующего ПО. По окончании загрузки наблюдать надпись

mst initialization complete !

- Выполнить команду pid. Наблюдать список загруженных модулей  (RTEXs, Real Time Executives) математической модели:

pid   name            user     %cpu  %mem

************************************************MST:

21684 mst             load      0.1  0.7

21715 mst_dio         load      0.0  0.0

**********************************************RTEXs:

21686 rtexan          load      0.0  0.3

21687 rtexcc          load      0.0  0.3

21688 rtexch_u        load      0.0  0.4

21689 rtexcr          load      0.0  0.4

21690 rtexcv          load      0.0  0.4

21691 rtexcw          load      0.0  0.3

21692 rtexed_u        load      0.0  0.3

21693 rtexeg          load      0.0  0.3

21694 rtexfp          load      0.0  0.2

21695 rtexfw_u        load      0.0  0.5

21696 rtexhv          load      0.0  0.3

21697 rtexia          load      0.0  0.3

21698 rtexio          load      0.0  0.5

21699 rtexme          load      0.0  0.3

21700 rtexms          load      0.0  0.4

21701 rtexni          load      0.0  0.4

21702 rtexrc          load      0.0  0.3

21703 rtexrd          load      0.0  0.2

21704 rtexrm          load      0.0  0.3

21705 rtexrp          load      0.0  0.3

21706 rtexrx          load      0.0  0.3

21707 rtexsa          load      0.0  0.3

21708 rtexsi_u        load      0.0  0.3

21709 rtexsw_u        load      0.0  0.5

21710 rtextc          load      0.0  0.2

21711 rtexth          load      0.0  0.3

21712 rtextu          load      0.0  0.3

21713 rtexwd          load      0.0  0.4

21714 rtexyc          load      0.0  0.2

- Проверка работоспособности модели считать завершенной. Выключить виртуальную машину.